Инструкция по установке адаптера для 2 SIM карт

(ВНИМАНИЕ!!! Карты Билайна и некоторые Голден Телеком необходимо вырезать немного сдвигая наклейку подробнее см. стр. 3)

Весь процесс установки не займет более 5 минут. Читайте и выполняйте действия описанные ниже внимательно и аккуратно.

Берем 2 sim карты, которые вы хотите использовать в вашем телефоне

Из комплекта поставляемого вместе с адаптером возьмите два самоклеющихся трафарета

Аккуратно и точно приклейте трафареты на ваши sim карты

В точности по пунктирной линии отрежьте ножницами ненужную пластмассу. При вырезании немного будут затронуты желтенькие контакты симки, режьте и не бойтесь, все рассчитано, вы не повредите сим карту.

В конечном итоге вы должны получить обрезанные sim карты как на рисунке:

Процесс с sim картами завершен, отложим их на минуту в сторону и возьмем в руки сам адаптер

Сдвиньте с него железную крышечку как показано на рисунке и отложите ее в сторону

Возьмите сам адаптер без крышечки

Установите в ячейки вырезанные sim карты как показано на рисунке

Возьмите крышечку и задвиньте ее на адаптер с установленными в него sim картами

Вставьте адаптер в штатное место под sim карту в вашем телефоне

Все готово к использованию. Установите аккумулятор и включите телефон.

В зависимости от модели адаптера будут доступны различные функции:

- Переключение между сим картами путем перезагрузки телефона, то есть выключить-включить.

- Через меню в телефоне без выключения. После установки адаптера и включения телефона в общем меню телефона создается дополнительное меню, где вы сможете управлять адаптером и выбирать sim карты.

- Через меню в телефоне без выключения. Также после установки адаптера в общем меню телефона создается дополнительное меню для адаптера, в котором вы сможете не только переключатся с одной sim на другую, но и сможете задать автоматическое переключение сим карт в зависимости от заданных временных параметров.

Если вы захотите использовать sim карты по отдельности, то в комплекте имеются специальные держатели для обрезанных сим карт

Вставьте обрезанные sim карты в держатели и используйте их как и раньше по отдельности

Внимание! Будьте очень внимательны при вырезании карточек Билайна, они отличаются от всех других, если вырезать точно по наклейке можно повредить контактную дорожку, и карта работать не будет. Что-бы этого избежать необходимо сдвигать наклейку на пол милиметра в сторону среза, большей стороной.